Билет №  1

Тема: Компьютерные коммуникации

Тест: Виды сетей

1) Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает:

1.   управление аппаратурой передачи данных и каналов связи

2.   сохранение механических, функциональных параметров физической связи в компьютерной сети

3.   интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня

4.   доставку информации от компьютера -отправителя к компьютеру получателю

5.   разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения

2) Транспортный протокол (TCP) обеспечивает:

1.   прием, передачу и выдачу одного сеанса связи

2.   разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения

3.   доступ пользователя к переработанной информации

4.   доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру получателю

3) Пропускная способность канала передачи информации измеряется в:

1.   бит/с

2.   Мбит/с

3.   Мбит

4.   Кбайт/с

5.   байт

6.   Мбайт

4) Конфигурация (топология) локальной сети, в которой все рабочие станции соединены с сервером (файл-сервером), называется

1.   звезда

2.   кольцевой

3.   шинной

4.   древовидной

5) Совокупность компьютеров, соединенных каналами обмена информации и находящихся в пределах одного (или нескольких) помещений, здания, называется:

1.   глобальной компьютерной сетью

2.   локальной компьютерной сетью

3.   информационной системой с гиперсвязями

4.   электронной почтой

5.   региональной компьютерной сетью

6) Локальные компьютерные сети как средство общения используются

1.   для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам ввода - принтерам, графопостроителям и общим информационным ресурсам местного значения

2.   только для осуществления обмена данными между несколькими пользователями

3.   для общения людей непосредственно

4.   для осуществления обмена данными между несколькими пользователями, для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам вывода (принтерам), а также к общим информационным ресурсам местного значения

5.   только для организации доступа к общим для всех пользователей информационных ресурсов

7) Сетевой протокол - это:

1.   последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети

2.   набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети

3.   правила интерпретации данных, передаваемых по сети

4.   правила установления связи между двумя компьютерами сети

5.   согласование различных процессов во времени

8) Глобальная компьютерная сеть - это:

1.   информационная система с гиперсвязями

2.   множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного помещения, здания

3.   совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему

4.   система обмена информацией на определенную тему

5.   совокупность хост-компьютеров и файл-серверов

9) Глобальные компьютерные сети как средство коммуникации появились

1.   когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими в разных точках планеты и появились соответствующие технические возможности (системы и сети компьютерной коммуникации)

2.   когда появились компьютеры

3.   когда совершилась научно-техническая революция

4.   когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими на разных точках планеты

10) Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, используется:

1.   хост-компьютер

2.   клиент-сервер

3.   файл-сервер

4.   коммутатор

5.   рабочая станция

Билет №  2

Тема: Компьютерные коммуникации

Тест: Виды сетей

1) Глобальные компьютерные сети как средство коммуникации появились

1.   когда появились компьютеры

2.   когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими на разных точках планеты

3.   когда совершилась научно-техническая революция

4.   когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими в разных точках планеты и появились соответствующие технические возможности (системы и сети компьютерной коммуникации)

2) Совокупность компьютеров, соединенных каналами обмена информации и находящихся в пределах одного (или нескольких) помещений, здания, называется:

1.   информационной системой с гиперсвязями

2.   региональной компьютерной сетью

3.   глобальной компьютерной сетью

4.   электронной почтой

5.   локальной компьютерной сетью

3) Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции последовательно соединены друг с другом, называется:

1.   сетевой

2.   кольцевой

3.   шинной

4.   древовидной

5.   радиальной

4) Пропускная способность канала передачи информации измеряется в:

1.   Мбит/с

2.   Мбит

3.   Кбайт/с

4.   Мбайт

5.   байт

6.   бит/с

5) Локальные компьютерные сети как средство общения используются

1.   для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам ввода - принтерам, графопостроителям и общим информационным ресурсам местного значения

2.   только для организации доступа к общим для всех пользователей информационных ресурсов

3.   только для осуществления обмена данными между несколькими пользователями

4.   для осуществления обмена данными между несколькими пользователями, для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам вывода (принтерам), а также к общим информационным ресурсам местного значения

5.   для общения людей непосредственно

6) Конфигурация (топология) локальной сети, в которой все рабочие станции соединены с сервером (файл-сервером), называется

1.   звезда

2.   кольцевой

3.   шинной

4.   древовидной

7) Глобальная компьютерная сеть - это:

1.   совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему

2.   множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного помещения, здания

3.   совокупность хост-компьютеров и файл-серверов

4.   система обмена информацией на определенную тему

5.   информационная система с гиперсвязями

8) Транспортный протокол (TCP) обеспечивает:

1.   доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру получателю

2.   прием, передачу и выдачу одного сеанса связи

3.   доступ пользователя к переработанной информации

4.   разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения

9) Для хранения файлов, предназначенных для общего доступапользователей сети, используется:

1.   файл-сервер

2.   рабочая станция

3.   хост-компьютер

4.   коммутатор

5.   клиент-сервер

10) Сетевой протокол - это:

1.   правила интерпретации данных, передаваемых по сети

2.   последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети

3.   набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети

4.   правила установления связи между двумя компьютерами сети

5.   согласование различных процессов во времени

Билет №  3

Тема: Компьютерные коммуникации

Тест: Виды сетей

1) Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции последовательно соединены друг с другом, называется:

1.   шинной

2.   радиальной

3.   сетевой

4.   древовидной

5.   кольцевой

2) Пропускная способность канала передачи информации измеряется в:

1.   Мбит/с

2.   Мбит

3.   бит/с

4.   Кбайт/с

5.   байт

6.   Мбайт

3) Сетевой протокол - это:

1.   правила интерпретации данных, передаваемых по сети

2.   последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети

3.   набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети

4.   правила установления связи между двумя компьютерами сети

5.   согласование различных процессов во времени

4) Глобальная компьютерная сеть - это:

1.   совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему

2.   информационная система с гиперсвязями

3.   множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного помещения, здания

4.   система обмена информацией на определенную тему

5.   совокупность хост-компьютеров и файл-серверов

5) Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает:

1.   управление аппаратурой передачи данных и каналов связи

2.   разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения

3.   сохранение механических, функциональных параметров физической связи в компьютерной сети

4.   доставку информации от компьютера -отправителя к компьютеру получателю

5.   интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня

6) Конфигурация (топология) локальной сети, в которой все рабочие станции соединены с сервером (файл-сервером), называется

1.   кольцевой

2.   древовидной

3.   шинной

4.   звезда

7) Транспортный протокол (TCP) обеспечивает:

1.   разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения

2.   доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру получателю

3.   доступ пользователя к переработанной информации

4.   прием, передачу и выдачу одного сеанса связи

8) Совокупность компьютеров, соединенных каналами обмена информации и находящихся в пределах одного (или нескольких) помещений, здания, называется:

1.   региональной компьютерной сетью

2.   глобальной компьютерной сетью

3.   информационной системой с гиперсвязями

4.   электронной почтой

5.   локальной компьютерной сетью

9) Глобальные компьютерные сети как средство коммуникации появились

1.   когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими в разных точках планеты и появились соответствующие технические возможности (системы и сети компьютерной коммуникации)

2.   когда появились компьютеры

3.   когда совершилась научно-техническая революция

4.   когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими на разных точках планеты

10) Для хранения файлов, предназначенных для общего доступапользователей сети, используется:

1.   клиент-сервер

2.   файл-сервер

3.   хост-компьютер

4.   коммутатор

5.   рабочая станция

Билет №  4

Тема: Компьютерные коммуникации

Тест: Виды сетей

1) Пропускная способность канала передачи информации измеряется в:

1.   Мбит/с

2.   бит/с

3.   Мбит

4.   Мбайт

5.   байт

6.   Кбайт/с

2) Сетевой протокол - это:

1.   согласование различных процессов во времени

2.   последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети

3.   правила интерпретации данных, передаваемых по сети

4.   правила установления связи между двумя компьютерами сети

5.   набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети

3) Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает:

1.   сохранение механических, функциональных параметров физической связи в компьютерной сети

2.   разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения

3.   интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня

4.   доставку информации от компьютера -отправителя к компьютеру получателю

5.   управление аппаратурой передачи данных и каналов связи

4) Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, используется:

1.   хост-компьютер

2.   файл-сервер

3.   рабочая станция

4.   коммутатор

5.   клиент-сервер

5) Глобальные компьютерные сети как средство коммуникации появились

1.   когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими в разных точках планеты и появились соответствующие технические возможности (системы и сети компьютерной коммуникации)

2.   когда появились компьютеры

3.   когда совершилась научно-техническая революция

4.   когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими на разных точках планеты

6) Локальные компьютерные сети как средство общения используются

1.   для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам ввода - принтерам, графопостроителям и общим информационным ресурсам местного значеня

2.   только для осуществления обмена данными между несколькими пользователями

3.   для общения людей непосредственно

4.   для осуществления обмена данными между несколькими пользователями, для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам вывода (принтерам), а также к общим информационным ресурсам местного значения

5.   только для организации доступа к общим для всех пользователейинформационных ресурсов

7) Конфигурация (топология) локальной сети, в которой все рабочие станции соединены с сервером (файл-сервером), называется

1.   древовидной

2.   звезда

3.   шинной

4.   кольцевой

8) Транспортный протокол (TCP) обеспечивает:

1.   прием, передачу и выдачу одного сеанса связи

2.   разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения

3.   доступ пользователя к переработанной информации

4.   доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру получателю

9) Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции последовательно соединены друг с другом, называется:

1.   сетевой

2.   кольцевой

3.   шинной

4.   древовидной

5.   радиальной

10) Совокупность компьютеров, соедененных каналами обмена информации и находящихся в пределах одного (или нескольких) помещений, здания, называется:

1.   региональной компьютерной сетью

2.   глобальной компьютерной сетью

3.   информационной системой с гиперсвязями

4.   электронной почтой

5.   локальной компьютерной сетью

Ответы

Билет № 1

1   -   4

2   -   2

3   -   1, 2, 4

4   -   1

5   -   2

6   -   4

7   -   2

8   -   3

9   -   1

10  -   3

Билет № 2

1   -   4

2   -   5

3   -   2

4   -   1, 3, 6

5   -   4

6   -   1

7   -   1

8   -   4

9   -   1

10  -   3

Билет № 3

1   -   5

2   -   1, 3, 4

3   -   3

4   -   1

5   -   4

6   -   4

7   -   1

8   -   5

9   -   1

10  -   2

Билет № 4

1   -   1, 2, 6

2   -   5

3   -   4

4   -   2

5   -   1

6   -   4

7   -   2

8   -   2

9   -   2

10  -   5